# Saisie de données NXT

Ouvrir «Data logging» (icône en haut à gauche) :

Créer une nouvelle expérience :

Compléter la zone de configuration de l'expérience

Pour débuter la prise de données, cliquer sur le bouton «Télécharger et exécuter».

Après l'expérience on obtient le graphique des données et les données (au bas de la page).

Pour télécharger les données sur son poste de travail, cliquer sur «Télécharger à partir de NXT». Ceci donne un fichier texte pouvant être ouvert avec un tableur (Excel, OpenOffice ou autres).

# Récupération de données NXT

Le programme pl1a ci-dessous recueille des données sur l'intensité lumineuse pendant que le robot avance 10 secondes.

Pour récupérer les données de cette saisie, on clique sur ce bouton :

Ensuite dans la fenêtre suivante, on se rend dans l'onglet «mémoire», on clique sur «Divers».

On sélectionne le fichier log correspondant et en clique sur «Envoyer».